بسمه تعالي

به راستي که ياد خداوند بر قلبها ارامش مي بخشد

امتحان درس کامپايلرپيشرفته                                                                                                               مدت : 2 ساعت

جزوه بسته

سوال1-   گرامر ذيل را تبديل به گرامر ويژه براي ايجاد کد سه آدرسه نماييد:

CondAss ( id = cond ? E : E

گرامر فوق شاخص تخصيص شرطي مي باشد. براي نمونه به جمله ذيل توجه نماييد:

I = (a > 10) ? b-2 : b + 2

If (a> 10 ) a = b-2 else a = b + 2

سوال 2- الگوريتم تشخيص اسامي مستعار را ارايه نماييد.

سوال3- کد زير را تبديل به کد سه آدرسه نماييد .

Program Sums

1.     read(n,m);

2.     i = 1;

3.    for (k = 0;  k < n;  k ++ ) sum[k] = 0;

4.    while (i<= n*m) do

5.             sum[i] = 1;

6.             j = 1;

7.             while (j <= i*n*m) do

8.                   if (sum[j] > 12)    j = j – 1;  else  j = j + 1;

9. .                 sum[j] = sum[j[ + j*n/m;

endwhile

10. .          write(sum[i], I,jn*m);

11. .          i = i + n*2 –m/3;

endwhile

12. .          write(j, i);

end Sums

براي کد سه آدرسه ايجاد شده در سوال 3  موارد ذيل را مشخص نماييد (نيازي به نمايش مراحل الگوريتم نيست. براي مثال گراف وابستگي کنترلي را فقط بکشيد)

- گراف جريان کنترلي

- درخت پس تسلط،

- گراف وابستگي کنترلي،

- گراف وابستگي داده اي ،

- گراف و ظايف خلاصه شده

موفق باشيد

سعيد پارسا  10/6/86